## Slide 1
实时空气质量监测系统的设计与实现
Design and Realization of Real-time Air Quality Monitoring System
姓名：戴瑞
专业年级：2013级物联网工程
指导教师：杨明根

## Slide 2
研究背景
需求分析
硬件设计
软件设计
系统测试

## Slide 3
研究背景及意义

## Slide 4
01 选题意义概述
全球空气污染日趋严重。以成都为例，2016年城区环境空气质量27天优、187天良、104天轻度污染、35天中度污染、13天重度污染。。

## Slide 5
国外现状
自上世界美国爆发雾霾危机以来，国家颁布《清洁空气法案》，民众对于空气质量的关注越来越高，之后美国又颁布《美国室内空气质量标准》。欧美等发达国家已经建立起涵盖整个国家的、性质不同、级别和数目不同的空气质量监测网络。
国内现状
污染我国空气质量的主要来源为工业排放的废弃、汽车尾气等污染气体。近年来在政府的引导下，民众对于空气的保护意识逐渐加强。以成都为例，从2014年到2016年，成都空气质量指数连续两年下降，空气质量达标天数增加。但是，空气污染问题依然严重。
01 国内外研究现状

## Slide 6
01 本设计的研究内容与创新点
串口通信设计
客户端系统设计
支持服务器搭建
模拟空气净化器硬件设计
同时采集PM2.5与PM10
对空气质量指数实时显示
根据指定时间查询相关空气质量指数
客户端控制空气净化器开关
主要工作
系统创新

## Slide 7
用户需求分析

## Slide 8
02 系统需求分析
用户需求
用户监控
远程控制
需求查询

## Slide 9
02 功能图谱

## Slide 10
系统硬件设计

## Slide 11
03 硬件功能分析
SDS011
数据采集：
空气净化器
远程控制：
功能 | 仪器
数据采集 | SDS011
远程控制 | Arduino+LED

## Slide 12
03 SDS011参数说明
报头文 | AA
指令号 | C0
数据1 | PM2.5低字节
数据2 | PM2.5高字节
数据3 | PM10低字节
数据4 | PM10高字节
数据5 | ID
数据6 | ID
校验和 | 校验和（数据 1 到数据 6 的字节加和）
报文尾 | AB
如果数据传输正确，则校验和数据为数据 1 到数据 6 的字节加和。
PM2.5 数据内容：PM2.5(ug/m3) = ((PM2.5 高字节*256) + PM2.5 低字节)/10
PM10 数据内容：PM10(ug/m3) = ((PM10 高字节*256) + PM10 低字节)/10

## Slide 13
03 Arduino+LED模拟空气净化器
Arduino介绍
Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台，包含硬件（各种型号的Arduino板）和软件（Arduino IDE)。
模拟空气净化器
本设计采用Arduino+LED灯模拟空气净化器，Arduino通过串口接收指令控制LED灯开关，当LED灯开则代表空气净化器开，LED灯灭则代表空气净化器关。

## Slide 14
03 硬件与上位机通信
数据传输
串口通信
指令下发
数据采集
串口按位（bit）发送和接收字节。尽管比按字节（byte）的并行通信慢，但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。
SDS011采集到数据后，通过串口的方式传送到上位机，服务器打开对应串口，读取串口数据并对数据进行处理之后存到数据库。
点击客户端相关功能按钮，并调用服务器相关接口，服务器改变数据库中空气净化器的状态值并把相关指令通过串口下发给arduino，arduino接收到数据后对数据进行判断并控制LED灯开关。

## Slide 15
软件设计

## Slide 16
04 Nodejs服务器接口设计
客户端数据查询
数据查询接口
数据接收接口
数据采集后存储
指令下发接口
客户端控制用电器

## Slide 17
Express框架选择：
Express 是一个基于 Node.js 平台的极简、灵活的 web 应用开发框架，它提供一系列强大的特性，帮助用户创建各种 Web 和移动设备应用。
丰富的 HTTP 快捷方法和任意排列组合的 Connect 中间件，让用户创建健壮、友好的 API 变得既快速又简单。
Express 不对 Node.js 已有的特性进行二次抽象，我们只是在它之上扩展了 Web 应用所需的基本功能。
Serialport读取串口框架：
支持javascript对串口进行一系列非常简单的操作。

## Slide 18
04 Mongodb数据库设计
空气净化器状态表
存储空气净化器状态
空气质量指数表
存储空气质量指数
name | controllerStatus
airCleaner | boolean
Time | PM2_5 | PM10
时间戳 | 20 | 30

## Slide 19
用户界面
登录界面
工作台界面
功能界面
04 客户端界面设计
HTML+CSS+JavaScript

## Slide 21
系统测试